## Slide 1: R-3848-2013 Présentation d’Union des consommateurs
Préparée par
Co Pham, PhD, ing.
Consultant en énergie
Février 2014

## Slide 2: Contribution naturelle (en moyenne) des éoliennes [données du Distributeur]
Chart: 
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Contribution supérieure à la moyenne annuelle | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.38
Contribution inférieure à la moyenne annuelle | 0.32 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.36

## Slide 3: Profil uniforme en tout temps des retours d’énergie proposé par le Distributeur
Ne correspond pas au profil des besoins de l’ensemble de la clientèle du Distributeur, notamment les besoins en puissance en hiver / crée des surplus énergétique en été
Le Distributeur a reconnu lui-même que les retours d’énergie uniformes n’étaient plus appropriés dans le contexte actuel lors de l’étude du dossier R-3775 -2011 (HQD-2, document 3, pages 4 à 5)
En audience, le Distributeur a soumis qu’il recherche des retours d’énergie uniformes, sans modulation selon les besoins de sa clientèle (HQD-3, Document 1, p. 4)
Acquérir des approvisionnements sans étroite correspondance avec les besoins de sa clientèle conduirait à des services peu utiles (ou inutiles) et coûteux

## Slide 4: Profil uniforme en tout temps des retours d’énergie proposé par le Distributeur (suite)
L’argument du Distributeur à l’effet qu’un profil uniforme à 35 % de la puissance installée des éoliennes favoriserait la participation des fournisseurs potentiels n’est basée sur aucune analyse ou justification probantes
UC ajoute qu’avant de considérer les besoins, avantages ou préférences des fournisseurs potentiels, le Distributeur devrait considérer les besoins et avantages économiques de sa clientèle – ce qu’il n’a pas fait.
Recommandation d’UC: Rejet du profil uniforme proposé par le Distributeur

## Slide 5: Retours d’énergie selon les contributions mensuelles attendues des éoliennes
L’utilisation des contributions mensuelles « naturelles » des éoliennes (moyenne) permettrait de réduire les coûts d’approvisionnement par rapport au coût associé à l’utilisation d’un profil uniforme:
- requiert moins d’achats de puissance en hiver;
- réduit les surplus en été.
Profils mensuels de la production éolienne et de la demande sont étroitement rapprochés: réduire la dépendance à l’importation d’électricité pour satisfaire les besoins de puissance en hiver et diminuer les surplus d’énergie en été
Retours d’énergie selon un profil mensuel de la production attendue des éoliennes permettent de maintenir en moyenne un solde nul des écarts entre la production éolienne réelle et les retours d’énergie contractuels

## Slide 6: Retours d’énergie selon les contributions mensuelles attendues des éoliennes (suite)
Fournisseurs de service d’intégration éolienne fourniront de la « puissance complémentaire » si la production réelle est plus faible que la production attendue et absorberont la production en surplus dans le cas contraire
Exemple - À un moment donné:
- Retours d’énergie exigés : 42 % (de la puissance installée des éoliennes)
- Production réelle: 20 %
- Puissance complémentaire: 42 % - 20 % = 22 %
L’utilisation d’un profil mensuel des retours d’énergie permettrait au Distributeur de mieux rapprocher les retours d’énergie aux besoins énergétiques de sa clientèle qu’un profil saisonnier (exemple: 6 mois à 40 % - 6 mois à 30 %), bien que ce dernier soit mieux qu’un profil uniforme
Recommandation d’UC: Retours d’énergie selon les contributions mensuelles attendues des éoliennes

## Slide 7: Garantie de puissance en hiver
Toute garantie de puissance se traduirait par des coûts qui seront supportés par la clientèle du Distributeur
Les besoins de puissance pour mars sont moins probables qu’en décembre, janvier et février
Exiger la garantie de puissance pour mars dans un contrat d’équilibrage éolien conduirait à des coûts à assumer par la clientèle du Distributeur pour des besoins peu probables et non établis en preuve de manière rigoureuse par le Distributeur
Le Distributeur n’a pas produit d’évaluations économiques comparatives des options possibles (garantie de puissance vs. achats de puissance de court terme)
En l’absence d’études rigoureuses des besoins et des coûts associés, il serait plus prudent d’exiger la garantie de puissance pour 3 mois d’hiver (décembre à février) dans les contrats d’équilibrage éolien

## Slide 8: Puissance « complémentaire » à la contribution en puissance propre des éoliennes en hiver
Définition de puissance complémentaire selon HQD – Exemple:
  Retours d’énergie garantie en hiver exigés par les contrats d’équilibrage: 35 %
  Contribution en puissance propre à la production éolienne: 30 %
  Puissance complémentaire: 35 % - 30 % = 5 %
Selon UC, l’achat de toute puissance complémentaire à la contribution propre des éoliennes devrait se faire à l’extérieur du cadre des appels d’offres pour l’intégration éolienne afin de profiter de la disponibilité des produits et de la concurrence d’un nombre de fournisseurs plus élevé que celui des fournisseurs d’intégration éolienne qui semble être relativement limité
UC recommande le rejet de la portion de 5 % de puissance complémentaire proposée par le Distributeur

## Slide 9: Sécurité et Fiabilité des approvisionnements
La sécurité et la fiabilité en énergie des approvisionnements dans les prochaines années n’est pas un enjeu du présent dossier parce que le Distributeur se trouve en situation de surplus énergétique
Le Plan d’approvisionnement 2011-2020 et le Plan d’approvisionnement 2014-2023 indiquent tous des besoins en puissance importants du Distributeur pour les prochaines années, ce qui provoquerait le recours à l’importation d’électricité en hiver
UC est d’avis qu’il faut rechercher des contrats d’équilibrage aux coûts le plus bas possibles dans le but de satisfaire le critère de fiabilité en puissance approuvé par la Régie et le NPCC, que les clauses relatives à l’équilibrage dans les décrets éoliens soient valides ou non sur le plan juridique
Outre la préoccupation pour la sécurité et la fiabilité des approvisionnements, les appels d’offres pour l’équilibrage éolien devraient comporter des caractéristiques bien définies pour assurer l’acheminement sécuritaire de l’énergie dans le réseau de transport (services complémentaires) avant l’étape de distribution aux points de consommation.

## Slide 10: Durée des contrats d’intégration éolienne
Plusieurs éléments inconnus à l’heure actuelle (les services requis, les formules de prix applicables, le nombre de fournisseurs potentiels, etc.)
Une durée des contrats d’intégration éolienne de 3 ans plutôt que de 5 ans diminuerait les risques reliés à la variabilité du prix de l’énergie sur le marché qui serait utilisé fort probablement pour déterminer les compensations financières pour l’écart entre la production réelle et les livraisons contractuelles
Une durée de contrats de 3 ans limiterait les risques associés aux difficultés techniques éventuelles pour le Distributeur de coordonner la fourniture par plusieurs fournisseurs de plusieurs types de services [UC désire préciser qu’elle serait favorable à la participation de plusieurs fournisseurs qui serait susceptible de minimiser les coûts associés à l’intégration éolienne]
UC recommande une durée des contrats de 3 ans par souci de prudence

## Slide 11: Conclusion et Recommandations
Maintenir l’entente actuelle pour une période prolongée comporterait plus d’inconvénients que d’avantages (Avantage: Intégration sécuritaire de l’énergie éolienne; Inconvénients: Certains coûts exorbitants pour la clientèle du Distributeur; situation avantageuse pour un seul fournisseur; non réalisation de l’objectif de l’introduction de la concurrence pour diminuer les coûts que devraient supporter la clientèle du Distributeur)
La Régie devrait rejeter les caractéristiques proposées par le Distributeur quant au profil uniforme des retraits et la durée des contrats considérant leurs nombreuses faiblesses et lacunes
UC prie la Régie d’accepter ses recommandations exprimées dans son mémoire (pièce C-UC-0009, page 45) et réitérées/précisées dans la présente présentation