## Slide 1: Régie de l’énergie – Dossier R-4041-2018 Présentation de l’ACEF de Québec
Préparé par :
Co Pham, Ph.D.
Consultant en énergie
Octobre 2018

## Slide 2: Réalités du Programme GDP Affaires
La décision D-2018-025 demande au Distributeur de démontrer la rentabilité du Programme à l’aide des coûts marginaux qui sont représentatifs des réalités du Programme.
Réalités du Programme :
  L’adhésion non-obligatoire au Programme à chaque année ;
  Les participants ne sont pas tenus de réduire leur consommation après avoir reçu la demande d’Hydro-Québec ;
  Les participants ne feraient que déplacer leur consommation d’une heure à l’autre (préchauffage ou reprise de charge) selon HQD.

## Slide 3: Impossibilité de réduire les coûts de transport et de distribution à la suite de l’implantation du Programme GDP Affaires
Le réseau de transport d’Hydro-Québec doit être construit plusieurs années avant l’apparition de la demande selon des normes de fiabilité qui comprennent la prise en considération d’une réserve en sus de la demande : impossibilité de tenir compte d’une réduction éventuelle non-garantie de la demande.
Tout réseau de distribution se construit selon la demande maximale non-coïncidente pour une localité donnée, et ce, sans aucun lien avec une réduction éventuelle non-garantie de la consommation des participants aux heures de pointe.
HQD a admis qu’il n’y a pas eu de réduction de coûts de transport pour 2016-2018 même avec des réductions réelles de la demande réalisées grâce au Programme.
HQD calcule ses coûts marginaux de transport et de distribution pour une utilisation annuelle de 8 760 heures, et non pour une réduction éventuelle de 100 heures ou moins (R-4057-2018, B-0015, p. 10, par. 3.2.1).

## Slide 4: Impossibilité de réduire les coûts de transport et de distribution (suite)
La CPUC ne considère par défaut aucune économie de coût de transport et de distribution à la suite d’une réduction de la demande de type « demand response » [gestion de la puissance]. Dans le cas contraire, elle exige les démonstrations par 4 tests formels.
Recommandations :
- Que la Régie considère que le Programme GDP Affaires ne permette pas au Distributeur de réduire ses coûts de transport et de distribution;
- Que la Régie considère comme erronés les résultats des démonstrations du Distributeur qui utilisent les coûts évités de transport et distribution dans le présent dossier.

## Slide 5: Comparaison GDP Affaires et Coût évité Fourniture Puissance
GDP Affaires | Coût évité Fourniture (Contrat de long terme A/O 2015-01)
But : Réduire la consommation de certains clients aux heures de pointe sur demande du Distributeur ; Nombre de MW-réduits par année estimé | But : Fourniture de puissance précise (500 MW) pour 20 ans
Service non-garanti (adhésion volontaire des participants à chaque année ; les participants ont le droit de ne pas respecter la demande d’Hydro-Québec de réduire leur consommation) | Service garanti par contrat
Période de service : Hiver seulement; 6 h à 9 h; 16 h à 20 h; sauf fins de semaine et jours fériés | Service en tout temps, même en été si requis
0 à 100 heures par hiver | 0 à 351 heures (selon HQD, B-0017, p. 7)
Taux de réserve relativement élevé (17 % selon HQD) | Taux de réserve relativement faible compte tenu de la nature hydroélectrique des ressources du Producteur
70 $/kW-Hiver | Offre la moins chère : 60 $/kW-an Prix moyen des 3 offres : 110 $/kW-an

## Slide 6: Balise de prix proposée par l’ACEF de Québec
Plusieurs services comparables à celui du Programme GDP Affaires, mais moins chers :
  Option d’électricité interruptible : 20 à 40 $/kW-hiver, en fonction du nombre d’heures
  Achats de court terme : coût variable selon le nombre d’heures d’utilisation, environ 40 $/kW-hiver pour 100 heures ;
  Tarification Dynamique : 50 $/kW-hiver pour un maximum de 100 heures
Ordonnance de sauvegarde déjà émise par la Régie pour l’hiver 2018-2019
Recommandations pour les hivers suivants : Prix basé sur celui des achats de court terme plus une prime pour encourager le développement et le maintien d’un moyen additionnel de fourniture de puissance, pour un maximum de 50 $/kW-hiver (prix comparables pour services similaires) – Prix à réviser par la Régie à chaque année

## Slide 7: Nature technique du Programme
Étant analyste, je ne traiterai pas de l’aspect juridique du Programme.
Sur le plan technique, la vocation et les caractéristiques du Programme ressemblent à celles des options d’électricité interruptible, des achats de court terme et des options tarifaires de tarification dynamique, plutôt qu’à celles d’un Programme en efficacité énergétique.
Indépendamment de la forme juridique que la Régie choisira pour le Programme, l’ACEF de Québec souhaite qu’elle contrôle de façon régulière les dépenses liées au Programme et son implantation à réaliser par le Distributeur.